## Slide 1: TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador

## Slide 2: ACUERDO NUMERO 049 DE MAYO 05 DEL 2000
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador
ARCHIVO
Por el cual se desarrolla el Articulo 61 del Capitulo VII “Conservación de Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre
“Condiciones de Edificios y Locales destinados a
Archivo”

## Slide 3
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
archivos
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador
ARCHIVO
Infraestructura , dotación y prevención de desastres en los

## Slide 4: CONSTRUCCIÓN Diseño del edificio o parte de este como espacio destinado al funcionamiento del archivo.
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
ADECUACIÓN DE EDIFICIO O ESPACIO
Propuesta y diseño de adecuación de un edificio o espacio, para el
funcionamiento de un archivo.
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador

## Slide 5
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
UBICACIÓN
TERRENO SIN RIESGO DE HUMEDAD
LEJOS DE
INDUSTRIAS,
ZONAS CON PELIGRO DE EXPLOSIÓN, OBJETIVOS BÉLICOS
O ATENTADOS
ZONAS DE DESLIZAMIENTOS, TERREMOTOS, ERUPCIÓN VOLCÁNICA, TSUNAMI
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador

## Slide 6
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO CLINICO
Wilson Ninco F.
ESTANTERÍA
MOBILIARIO OBRAS GRAN FORMATO
MOBILIARIO OTROS SOPORTES
DOTACION Y BIOSEGURIDADES
FACTORES EXTERNOS DE ALTERACION DE UN DOCUMENTO.
SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES
RECOMENDACIONES
Coordinador

## Slide 7: A 10 CM DEL SUELO A 20 CM DE MUROS
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador
70 CM DE CIRCULACIÓN
120 CM CORREDOR
CENTRAL
MÁXIMO 2.20 M ALTURA
BANDEJAS CAPACIDAD
PARA 100 KG/ML
0.5 metros de separación
muro
Cubierta
Piso

## Slide 8
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO CLINICO
LÁMINA METÁLICA
Wilson Ninco F.
Coordinador
SIN ARISTAS O BORDES (DEBEN SER REDONDEADOS)
TRATAMIENTO ANTICORROSIVO HORNEADO Y QUÍMICAMENTE ESTABLE ANCLADAS AL PISO
NUNCA SUPERIOR
SISTEMAS
ALMACENAR EN CERRAMIENTO
DE IDENTIFICACIÓN PARA
SIGNATURA TOPOGRÁFICA

## Slide 9: TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador

## Slide 10: TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador

## Slide 11
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
MATERIALES IGUALES A ESTANTERÍA
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador
ALMACENAR SOLO CAPACIDAD INDICADA POR
PESO Y VOLUMEN
EN PLANOTECAS LAS BANDEJAS CON MAX. 5 CM DE PROFUNDIDAD
DISEÑOS ESPECIALES PARA DIFERENTES FORMATOS
USO DE TRANCALIBROS, SEGÚN EL CASO

## Slide 12: TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador

## Slide 13: Los extintores recomendados para las áreas de archivo son los tipo CO2 o de agentes limpios.
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador
No se deben proveer de extintores de agua, espuma extintora y/o de polvo químico.

## Slide 14
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
RADIACIÓN VISIBLE
RADIACIÓN UV
SÓLO LUZ FLUORESCENTE
BALASTROS DENTRO DE DEPÓSITOS
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador

## Slide 15: TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador

## Slide 16: Un Sistema Integrado de Conservación pretende integrar las técnicas
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
disposición final.
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador
archivísticas con las herramientas de conservación a fin de ofrecer una metodología que pueda ser aplicada a cualquier documentación en su ciclo vital, desde su producción hasta su

## Slide 17: El SIC debe plantearse teniendo
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador
en cuenta las necesidades particulares de cada entidad y debe involucrar a cada uno de sus funcionarios.

## Slide 18: 1.Manejos archivísticos: selección, organización, foliación, producción, entre otras.
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
2.Programas de | conservación. | Van | a
permitir: Recoger, | custodiar y | poner | al
servicio la información.
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador

## Slide 19: 1. Ambientales:
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO CLINICO
Wilson Ninco F.
Coordinador
Humedad Relativa.
Temperatura.
Iluminación.
Contaminantes.
  Biológicos.
  Naturales.
  Antropógenicos.

## Slide 20: Es la relación entre la humedad absoluta y la cantidad máxima de agua que admite el aire por unidad de volumen.
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO CLINICO
Wilson Ninco F.
El papel tiene
la capacidad de atrapar y liberar agua del ambiente.
Coordinador

## Slide 21: Es un factor que está íntimamente relacionado con la humedad.
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador
Altas temperaturas: •Acelera la velocidad de los procesos
químicos de envejecimiento.
•Propicia el deterioro biológico.
Bajas Temperaturas: . Frena la acción química
•Crea problemas de condensación (desarrollo de
microorganismos).
•Puede provocar manchas de humedad, deformaciones y debilitamiento.

## Slide 22
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO CLINICO
Wilson Ninco F.
La Iluminación contribuye en el deterioro de los bienes documentales.
Coordinador
Representa una amenaza para las obras que se exhiben por periodos prolongados.

## Slide 23: TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F.
Coordinador

## Slide 24
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador
Oxidación de los soportes, unidades de almacenamiento y mobiliario.
•Oxidación de tintas.
•Proliferación de microorganismos.
•Suciedad y desgaste por uso (abrasión).
•Acidificación de soportes y unidades de almacenamiento.

## Slide 25
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F.
Todo tipo de deterioro causado por organismos vivos.
Coordinador
Cualquier cambio indeseable en las propiedades de los soportes documentales,
causado por la actividad vital de los organismos.

## Slide 26: PRIMARIOS: son aquellos organismos que se alimentan y dañan directamente los materiales orgánicos de una colección (libros,
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F.
Coordinador
archivos, textiles, maderas, frutos secos, etc.). Ejemplos:
“pececito de plata” ,“piojo de los libros”, polillas…
SECUNDARIOS: organismos que no deterioran directamente la colección por el proceso de alimentación, pero pueden deteriorarla a través de las heces, formación de telas de arañas. Ejemplo: arañas, moscas, hormigas…
ACCIDENTALES: organismos cuya presencia se debe solo al azar. Ejemplo: mariposas polinizadoras, chinches…

## Slide 27: 1.MACROORGANISMOS: •VERTEBRADOS
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador
•BACTERIAS
•INVERTEBRADOS.
2. MICROORGANISMOS:
•HONGOS

## Slide 28: TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador

## Slide 29: TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador
Thysanura
Lepisma saccharina Thermobia domestica

## Slide 30: •Cucarrones o Gorgojos
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador
•Coleoptera

## Slide 31: TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador
•Cucarachas
BlattellidaePeriplaneta americana

## Slide 32: Termitas o Comejenes
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador

## Slide 33: Piojo del papel
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
Corrodentia–Liposcelidae
Acaros
Acarus siro
Dermatophagoides pteronyssinus

## Slide 34: TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F.
Coordinador

## Slide 35: TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
BUSCAR SOLUCIONES
Wilson Ninco F.
Coordinador
VIABLES A
LAS REGIONES PARA
CONTROLAR LOS PROBLEMAS
OCASIONADOS POR LOS
ORGANISMOS DETERIORANTES
SOLUCIONES QUE NO DETERIOREN EL MEDIO AMBIENTE, NI LA SALUD HUMANA,NI LA CALIDAD DE LOS SOPORTES
SOLUCIONES QUE ESTÉN AL ALCANCE DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LOS ARCHIVOS

## Slide 36: CLASIFICACIÓN:
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
.BIOLÓGICO
Wilson Ninco F.
Coordinador
.QUÍMICO.
.FÍSICO.

## Slide 37: Reacciones de oxidación e hidrólisis que pueden provocar:
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F.
Coordinador
•Oxidación de soportes y tintas.
•Cambios de coloración.
•Soportes frágiles y quebradizos.
•Valores bajos de pH.

## Slide 38
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F.
Agua (humedad).
Polvo.
Contaminantes.
Radiaciones.
Composición de los materiales.
Materiales agregados.
Adhesivos, entre otros.
Coordinador

## Slide 39: TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador

## Slide 40: TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador

## Slide 41: TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador

## Slide 42: TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador

## Slide 43: Condiciones ambientales.
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
•Suciedad.
•Desastres naturales o accidentes. Generan: Manchas de diferentes colores. Debilitamiento del soporte.
Perdidas de información. Reacciones de oxidación.
Afectan la salud humana.
Wilson Ninco F.
Coordinador

## Slide 44: TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador

## Slide 45: •Son consecuencia de factores tanto químicos como biológicos.
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador
inadecuadas; vandalismo, entre otras.
•Eventos naturales / accidentales.
•Principalmente son producidos por la acción del hombre: prácticas de almacenamiento, manipulación y depósito e intervención

## Slide 46: •Rasgaduras.
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F.
Coordinador
información.
•Deformaciones.
•Faltantes estructurales.
•Perdidas parciales o totales de

## Slide 47: TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador

## Slide 48: TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador

## Slide 49: TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador

## Slide 50: TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
Sensibilización y Capacitación.
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador

## Slide 51
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO CLINICO
Debe realizarse de forma periódica por personal capacitado.
El proceso se realiza tanto al exterior (unidades de almacenamiento) como al interior (folio a folio).
Utilizar equipos y materiales apropiados que no generen daños sobre los soportes.
Wilson Ninco F.
Coordinador

## Slide 52: TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador

## Slide 53: TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador

## Slide 54
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
Usar de Batas de algodón y de mangas largas.
Usar tapabocas y guantes desechables.
Usar el cabello recogido preferiblemente con gorro desechable.
Usar gafas protectoras
Evitar el uso de accesorios colgantes
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador

## Slide 55
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador
No se debe comer, beber, fumar o maquillarse.
Es imprescindible mantener el orden y la limpieza del área de trabajo.
Durante el trabajo con el material documental, no se deben pasar las manos por ninguna parte del cuerpo.
Las manos deben lavarse cuidadosamente después de cualquier manipulación.

## Slide 56
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador
Quitarse las batas de trabajo cuando se va a cambiar de actividad, especialmente si se van a consumir alimentos
Al final de cada jornada se deben lavar las manos con un jabón antibacterial, también se deben lavar la cara y limpiar las fosas nasales (suero fisiológico).

## Slide 57: TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador
Aspira todo el Deposito
Limpiar el polvo de estantes, cajas y carpetas con bayetilla Seca
Desinfectar los mesones y muebles con alcohol antiséptico
Limpiar la infraestructura del espacio: paredes, pisos, zócalos,
ventanas, filtros o regillas de ventilación y si se puede techos.
Desinfectar la estantería con alcohol antiséptico

## Slide 58
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador
Limpiar siempre los implementos de trabajo cada vez que
termine la jornada de trabajo
Limpiar la mesa de trabajo, mesones y sillas
Aspersión con alcohol antiséptico (70%)
Dejar actuar durante 5 minutos
Bayetilla Blanca
Secar

## Slide 59
TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador
Eliminar materiales metálicos y reemplazarlos por plásticos.
•Eliminar pliegues y dobleces mediante el uso de espátulas.
•Eliminar cintas adhesivas si el estado del documento lo permite.
•Realizar refuerzos estructurales para unir rasgaduras utilizando materiales compatibles que no provoquen ni generen otras alteraciones.

## Slide 60: TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador

## Slide 61: TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador

## Slide 62: TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador

## Slide 63: TALLER CONSERVACION DOCUMENTAL
ARCHIVO
CLINICO
Wilson Ninco F. Coordinador